ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОЯРСКИЙ

### ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  сентября 2022 года                                                	                                                        №

О внесении изменения в приложение к постановлению

администрации городского поселения Белоярский от 7 апреля 2016 года № 104

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение «Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» к постановлению администрации городского поселения Белоярский от 7 апреля 2016 года №104 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоярский» следующие изменения:

- В пункте 1.2.2 «Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения Белоярский» слова «реконструкция ВОС-15400» заменить словами «обеспечение водоснабжением г.Белоярский».

- Таблицу 36 «Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения городского поселения Белоярский с разбивкой по годам» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Пункт 1.4.2 «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- В пункте 1.4.4 «Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение» слова «реконструкция ВОС-15400» заменить словами «выполнение мероприятия «Обеспечение водоснабжением г.Белоярский»».

- Таблицу 39 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник городского поселения Белоярский» в течение 15 дней со дня подписания настоящего постановления, а также разместить на Официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Белоярский в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации городского

поселения Белоярский                                        					        Н.Ф.Басыров

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации г.п.Белоярский

от______ сентября 2022 года №_____________

И З М Е Н Е Н И Я,

### вносимые в таблицу 36 «Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

### городского поселения Белоярский с разбивкой по годам»

«Таблица 36 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения городского поселения Белоярский с разбивкой по годам

| № | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры на участках, требующих замены | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета станции 1 подъема ВОС (2 шт.) | Повышение точности учета отпускаемой воды | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | Повышение качества очистки воды до установленных нормативных показателей | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка новых насосов MCST-8 на насосной станции первого подъема (в количестве 4х шт.) | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство новых сетей холодного водоснабжения | Обеспечение централизованным водоснабжением новых потребителей | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации г.п.Белоярский

от______ сентября 2022 года №_____________

### «1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятиями настоящей Схемы водоснабжения предусматривается реконструкция очистных сооружений водопровода в городе Белоярский; модернизация технологии очистки с целью достижения нормативных показателей качества хозяйственно-питьевой воды; замена ветхих участков водопроводных сетей, исчерпавших свой эксплуатационных ресурс.

Обеспечение водоснабжением г.Белоярский

Цель проекта - Повышение качества и надежности водоснабжения существующих и перспективных потребителей. Повышение оперативности управления ВОС. Уменьшение энергопотребления.

Основные мероприятия:

- Демонтаж зданий и сооружений ВОС 6400 расположенных на площадке №2.

- Реконструкцию водозабора с насосной станцией первого подъема (площадка№1).

- Реконструкцию водоочистных сооружений (ВОС) (площадка №2)

Площадка №1 Водозабор

1.	Реконструкция НС I подъема водозабора.

2.	Замена водоприемных оголовков водозабора и мероприятия по расчистке (углублению) водозаборного ковша.

3.	Замена ДЭС.

Площадка №2 Водопроводные очистные сооружения

1.	Реконструкция здания производственного корпуса ВОС.

2.	Строительство новых резервуаров чистой воды (РЧВ).

3.	Строительство новых резервуаров речной воды (РРВ).

4.	Строительство новых резервуаров промывной воды (РПВ).

5.	Реконструкция здания обработки осадка с расположенными в нем емкостями.

6.	Ремонт административно-бытового здания ВОС.

7.	Замена ДЭС.

8.	Реконструкция КНС.

9.	Строительство блочно-модульной котельной.

10.	 Строительство новых внутриплощадочных сетей.

11.	Демонтаж зданий и сооружений ВОС 6400.

Также на перспективу развития на насосной станции первого подъема планируется замена 4х существующих насосов Д 315\50 на новые MCST-8.

Установка приборов учета воды на станции 1 подъема водоочистных сооружений

Для выполнения работ по установке приборов учета, необходимо выполнить проектные и монтажные работы. Данный вид мероприятий приведет к экономии водных ресурсов, согласно эффективному учету.

Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей

Цель проекта - Обеспечение качественного и надежного водоснабжения перспективных нагрузок.

Строительство новых участков сети водоснабжения в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки:

- мкр. Южный - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн -57 мм, L - 113 м, dн- 108 мм; L - 258 м.

- мкр. Мирный - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, 108 мм; L - 165 м.

- квартал Молодежный - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн -57 мм; L - 240 м.

- мкр. 3А - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн - 57мм, L - 82 м

- мкр. 5А - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн - 57мм, L – 1755 м, 108мм, L – 1054,1 м

- мкр. 7 – сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн - 57мм, L – 166,2 м

- юго-восточная часть - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн -108мм; L – 17385,3 м.

Реконструкция сетей водоснабжения

Для обеспечения качественным и надежным водоснабжением существующих и перспективных потребителей необходимо произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения.

В таблице ниже представлена плановая динамика износа сетей по годам реализации инвестиционной программы.».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации г.п.Белоярский

от______ сентября 2022 года №_____________

И З М Е Н Е Н И Я,

### вносимые в таблицу 39 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию

### объектов централизованных систем водоснабжения»

«Таблица 39 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |
| Установка приборов учета станции 1 подъема ВОС | Повышение точности учета отпускаемой воды | г. Белоярский | 2 шт. |  | 1350 |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | Повышение качества очистки воды до установленных нормативных показателей | г. Белоярский, Промзона 2 №4-1 | Производительность 5000 м3/сут. |  | 18333,33 | 52 632 | 509 838 | 141 958 |  |  |  | 722760,83 |
| Установка новых насосов на насосной станции 1го подъема | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | г. Белоярский | 4 шт., мощностью 320 м3/час каждый |  | 641,306 | 641,306 |  |  |  |  |  | 1282,61 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий по модернизации существующих ВОС: |  | 20324,64 | 53272,97 | 509837,50 | 141958,33 | 0 | 0 | 0 | 725393,44 |
| Реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры на участках, требующих замены |
| Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 213 (Воскресная школа) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -159; L - 80 м | 573,1 |  |  |  |  |  |  |  | 573,1 |
| Замена тр-да ХВС от УТ ТП4 до УТ 408 ж/г СМУ-25 | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский СМУ-25 | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 250 м | 1645,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1645,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 13 (напротив маг. Южный) до УТ 14 (возле стоянки автотехники АО «ЮКЭК-Белоярский») | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Центральная | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 61 м | 401,6 |  |  |  |  |  |  |  | 401,6 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 35 (напротив здания прокуратуры) до КНС №3 (Горгаз) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский пер. Северный | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 300 м | 1975,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1975,0 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 49 (проезд к Школе №2) до УТ50 (с торца МКД 5а 3 мкр) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости | Сеть водоснабжения ППУ, D -219; L - 88 м | 685,9 |  |  |  |  |  |  |  | 685,9 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 112 (с торца МКД 28а 3 мкр.) до УТ113 (аптека №281) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 3 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 140 м | 921,6 |  |  |  |  |  |  |  | 921,6 |
| Замена тр-да ХВС по ул. Ратькова от 1УТ16(поворот на гаражи АВП) до КОС | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Ратькова | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 1740 м | 11455,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11455,0 |
| Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский | Сеть водоснабжения ППУ, D -325; L - 3310 м | 30983,3 |  |  |  |  |  |  |  | 30983,3 |
| Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский | Сеть водоснабжения ППУ, D -426; L - 3460 м | 40504,9 |  |  |  |  |  |  |  | 40504,9 |
| Замена магистрального водовода от точки К3 (ВОС-КРБ) до точки К1 (поворот на 5 очередь Казымского ЛПУ) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский | Сеть водоснабжения ППУ, D -159; L - 3385 м | 24249,7 |  |  |  |  |  |  |  | 24249,7 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 84(73а) (напротив МКД №19 в 1 мкр.) до УТ85 (у МКД №18 в 1 мкр.) через подвал МКД №19 | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 1 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -89; L - 180м |  | 1185,0 |  |  |  |  |  |  | 1185,0 |
| Замена тр-дов ХВС жил. городка СУ-966 | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский СУ-966 | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 1300м |  | 8558,1 |  |  |  |  |  |  | 8558,1 |
| Замена тр-дов ХВС мкр. 6 (от УТ 174 до УТ 179) и мкр. 7 (от УТ 171 до УТ 200) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 6,7 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 219; L - 1660м |  | 12938,5 |  |  |  |  |  |  | 12938,5 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 56 (ЦДП напротив МКД№ 11 в 3мкр. ) до УТ 70 (у МКД №12 в 3 мкр.), от УТ 64 до УТ 66 (с торца МКД №8 в 3 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 3 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 219; L - 290м |  | 2260,3 |  |  |  |  |  |  | 2260,3 |
| Замена тр-дов ХВС в мкр. Мирный ПММК-14 от УТ 260 до УТ 250 | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский мкр. Мирный (ПММК14) | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 108; L - 610м |  |  | 4015,7 |  |  |  |  |  | 4015,7 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 308 (у МКД 12 кв-л Молодежный) до УТ292 (зд. бывш. котельной. ФЖК) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский мкр. Молодежный, мкр. Мирный (ФЖК) | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 230 м |  |  | 1514,1 |  |  |  |  |  | 1514,1 |
| Замена внутриквартальных сетей ХВС от УТ 294 в районе жилых домов 20а, 21,23 до УТ 305 коттеджи мкр. Мирный | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский мкр. Мирный | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 340 м |  |  | 2238,3 |  |  |  |  |  | 2238,3 |
| Замена тр-да ХВС от УТ3 (у МКД №1 в 1 мкр.) до УТ35 (напр. зд-я прокуратуры) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Центральная | Сеть водоснабжения ППУ, D 325 - 426 L - 440 м |  |  |  | 5150,9 |  |  |  |  | 5150,9 |
| Замена тр-да ХВС от УТ32 (у перехода ч/з дорогу к маг. Северный) до здания 2 корпуса БЕЛТЭК и Общежития БЕЛТЭК | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский мкр. Южный, мкр Мирный, пер. Северный | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 220 м |  |  |  | 1448,3 |  |  |  |  | 1448,3 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) до УТ 125 (Школа искусств) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 137 м |  |  |  | 901,9 |  |  |  |  | 901,9 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 116 (Дом быта) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости | Сеть водоснабжения ППУ, D - 273; L - 72 м |  |  |  | 609,0 |  |  |  |  | 609,0 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 182 м |  |  |  |  | 1198,1 |  |  |  | 1198,1 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) до УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) через подвал зд-я Дирекции | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости, Набережная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 60 м |  |  |  |  | 395,0 |  |  |  | 395,0 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 125 (Школа искусств) до УТ 135 (у МКД №19 по ул. Набережная) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 115 м |  |  |  |  | 823,8 |  |  |  | 823,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 136 (у МКД №12 ул. Набережная) до УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 225 м |  |  |  |  | 1611,9 |  |  |  | 1611,9 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 233 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная, 4 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 80 м |  |  |  |  |  | 573,1 |  |  | 573,1 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 127 (у МКД №1 по ул. Молодости) до УТ 130 (у МКД №9 по ул. Школьная) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости, Центральная, Школьная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159 - 219; L - 186м |  |  |  |  |  | 1449,7 |  |  | 1449,7 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 129 (у МКД №9 по ул. Школьная) до УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Центральная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 219; L - 341 м |  |  |  |  |  | 2657,8 |  |  | 2657,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) до УТ 207 (у МКД №3 в 4 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Центральная, 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 219; L - 140 м |  |  |  |  |  | 1091,2 |  |  | 1091,2 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 213 (у Воскресной школы) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 62 м |  |  |  |  |  |  | 444,2 |  | 444,2 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная, 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 94 м |  |  |  |  |  |  | 618,8 |  | 618,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 226 (у КЦСОН Милосердие) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 320 м |  |  |  |  |  |  | 2292,4 |  | 2292,4 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 222 (поворот на ГАИ) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 320 м |  |  |  |  |  |  | 2106,6 |  | 2106,6 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 228 (у поворота на МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 229 (коттеджи по ул. Строителей) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 60 м |  |  |  |  |  |  |  | 429,8 | 429,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 222 (у поворота на ГАИ) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -301 м |  |  |  |  |  |  |  | 1981,5 | 1981,5 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -235 м |  |  |  |  |  |  |  | 1547,05 | 1547,05 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 201 (у Ледового дворца) до УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский кв. Спортивный | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -190м |  |  |  |  |  |  |  | 1250,8 | 1250,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) до УТ 179 (у МКД №12 в 6 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский кв. Спортивный, 6 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -410м |  |  |  |  |  |  |  | 2699,1 | 2699,1 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения: | 113395,9 | 24941,9 | 7768,1 | 8110,1 | 4028,8 | 5771,8 | 5462 | 7908,25 | 177386,9 |
| Строительство новых сетей холодного водоснабжения |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Южный | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский мкр. Южный с многоэтажной жилой застройкой, с перспективой строительства в данном районе объектов социально-бытового назначения | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, 108, L- 370,4м |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  | 6000 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Мирный (ФЖК) | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский мкр. Мирный (ФЖК) с многоэтажной и малоэтажной жилой застройкой, с перспективой строительства в данном районе объектов социально-бытового назначения | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108, L- 165м |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в кв. Молодежный | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский кв. Молодежный с многоэтажной жилой застройкой, с перспективой строительства в данном районе объектов социально-бытового назначения | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 240м |  |  |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. 7 | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский кв.7 | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 166,2м |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр.3а | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский кв.3а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 82м |  | 1350 |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр.5а | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский кв.5а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57,108, L- 2809,1 м |  |  |  |  |  |  | 9482,84 | 7343,96 | 16826,8 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в юго-восточной части города Белоярский | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский юго-восточная часть города Белоярский | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108, L- м |  |  |  | 24224,9 | 24224,9 | 24224,9 | 24224,9 | 24224,9 | 121124,5 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий по строительству сетей водоснабжения: |  | 4350 | 6000 | 28724,9 | 24224,9 | 27224,9 | 33707,74 | 31568,86 | 155801,3 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах | 113395,9 | 49616,5 | 67041,1 | 546672,5 | 170212,0 | 32996,7 | 39169,7 | 39477,1 | 1058581,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ». |
| ____________________________ |