ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации городского поселения Белоярский

от 03 декабря 2015 года № 329

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

«Ромашкино» в городе Белоярский ХМАО-Югры

Часть 1. Положение о размещении объекта капитального строительства

- Общие положения

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Подготовка проекта планировки осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Состав и содержание проекта планировки территории, подготовка которого осуществляется на основании генерального плана городского поселения Белоярский, устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

- Характеристика планируемого развития территории  «Ромашкино»

  - Общая характеристика территории

Территория земельного участка «Ромашкино» общей площадью 104 767 м2, располагается на территории  ХМАО - Югра в г. Белоярский. Планируемая территория относится к категории земель населенных пунктов, и рассматривается как зона сезонного проживания и ведения садово-огороднического хозяйства. Основная часть участка сосредоточена в зоне природного ландшафта, когда другая имеет уже частично сформированные земельные участки.  Территория объекта планировочной структуры граничит с северной стороны с зоной объектов автомобильного транспорта и зоной сельскохозяйственных угодий, с южной стороны с зоной сезонного проживания, а с западной и восточной  граничит с зонами природного ландшафта. В целом территория планирования освоена на 30%, остальная часть будет осваиваться по мере выделения участков их владельцам согласно проекта планировки территории и проекта межевания территории.

  - Зонирование территории

Зонирование  территории – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Объект планировочной структуры, рассматриваемый в данном проекте, на карте градостроительного зонирования г. Белоярский выделен как зона сезонного проживания.

Территория сезонного проживания раздела условно на две зоны:

- зона для ведения садоводства и дачного хозяйства;

Ограничения:

Допускается размещение отдельностоящих, встроенных или пристроенных объектов коммунально-бытового назначения, гаражей, объектов, связанных  с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

- зона обслуживания объектов  (места общего пользования);

Ограничения:

Согласно Земельному и Градостроительному кодексам земельный участок должен отвечать условиям принадлежности к одной территориальной зоне. Земельные участки общего пользования, занятые улицами, проездами, автомобильными дорогами,  и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и иметь совокупность ограничений.

  - Зона садоводства и дачного хозяйства.

Территория «Ромашкино» спланирована на 142 садовых участка. Минимальная площадь из числа земельных участков на отведенной территории составлят - 430 м2, максимальная площадь -  1085 м2. На период разработки проекта планировки территории уже имелись постройки капитального и хозяйственно-бытового  назначения: на некоторых существующих участках выставлены ограждающие элементы. Освоение и застройка остальных  свободных участков планируется в перспективе.

  - Зона обслуживания объектов (места общего пользования).

Территория мест общего пользования составляет 23 101 м2. Она состоит: из планируемых проездов (в пределах красных линий), разворотных площадок, зон инженерных сетей и сооружений,  зон благоустройства и озеленения, общественных зон,  с планируемой застройкой объектами капитального строительства.

Состав зданий и сооружений, расположенных на территории мест общего пользования территории «Ромашкино»  приведён в таблице № 1.

Таблица № 1

| № | Объекты общего пользования | Кол-во | Размеры объектов в плане, м | Площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание правления товарищества с помещением для хранения мотопомпы | 1 | 7 х 13 | 91 | Помещение для хранения мотопомпы выполнить из негорючих материалов |
| 2 | Площадка для мусоросборников | 3 | 2 х 3 | 6 | - |
| 3 | Наземный пожарный резервуар объемом 50м3 | 1 | - | - | Выполнить с утеплением |

  - Параметры застройки территории.

Параметры застройки и размещения объектов капитального строительства регламентируются Правилами землепользования и застройки городского поселения Белоярский, утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Белоярский от 21.09.2012 № 25.

Основные, условно разрешенные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предназначенные к размещению в зоне садоводства и дачных участков представлены соответственно в таблице № 2, № 3, № 4.

Таблица № 2

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты сезонного проживания | Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 3 м. Предельное количество этажей – 2 | Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Максимальный процент застройки определяется в соответствии с Приложением 3 к СНиПу 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Не допускается размещение объектов капитального строительства в границах ориентировочных санитарно-защитных зон |

Таблица № 3

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения и общественного питания | Минимальные размеры земельного участка определяются в соответствии с региональными, местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от красной линии улицы до объектов – 5 м. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 5 м. Предельное количество этажей – 5. Максимальный процент застройки – 50. | Отдельно стоящие объекты. |

Таблица № 4

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС | ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС | ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. Предельная высота объекта – 6 м., за исключение вышек связи и иных подобных объектов | Параметры строительства определяются в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами |
| Объекты хранения индивидуального транспорта | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0,5 м. Предельная высота объекта – 6 м | Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные в объекты основного вида использования. При встроено-пристроенном размещении указанных объектов предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не учитываются |
| Объекты хозяйственного назначения | Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Предельная высота объекта – 3 м | Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны красных линий улиц |

При планировке территории «Ромашкино» следует учесть дополнительные параметры застройки территории:

- ограждения индивидуальных участков должны быть сетчатые или решетчатыми высотой - 1,5 м;

- минимальный радиус закругления проезжей части - 6 м;

- высота жилых  помещений объектов сезонного проживания принимается от пола до потолка не менее  - 2,2 м;

Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства и группами жилых строений.

| Материал несущих и ограждающих конструкций | Расстояния, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А | Камень, бетон, железобетон, и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б | То же, с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В | Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

- Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения

  - Транспортная инфраструктура

Система общественного транспортного обслуживания на территории планирования «Ромашкино» проектом планировки и застройки не предусмотрена, поэтому доставка населения на территорию «Ромашкино», решается за счет существующих городских маршрутов до близлежащих остановочных пунктов, следующих по маршруту общественного транспорта,  либо с использованием  личного автотранспорта членов товарищества.

Доступ ко всем земельным участкам осуществляется через существующие и планируемые проезды: Центральный, Березовый, Малиновый, Кедровый, Лесной, Ягодный,  Энергетический, Солнечный, Садовый, Грибной. Существующие проезды: Лесной, Ягодный, Энергетический принять  шириной 3,5 м, остальные – 4 м. Общая протяженность планируемых проездов  составляет – 2,11 км с естественным грунтовым покрытием.

  - Инженерная инфраструктура

    - Водоснабжение и водоотведение

Проектом планировки территории предусмотрено устройство надворных уборных в границах садовых участков.

    - Теплоснабжение

Проектом планировки территории не предусмотрено.

    - Газоснабжение

Проектом планировки территории не предусмотрено.

    - Электроснабжение и связь

Система электроснабжения территории «Ромашкино» осуществляется от планируемой трансформаторной подстанции КТПН 1х250 кВА 6/0,4 кВ согласно технических условий на подключение к сетям электроснабжения от 08 октября 2013 года № 1641/06.

- Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на территории проектирования не предусмотрено.

- Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на территории проектирования не предусмотрено.

- Характеристики планируемого развития территории

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь территории | га | 10,4 | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,268 | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 36 | - |
| 3 | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| 3.1 | Общая площадь застройки объектов сезонного проживания | тыс. м2 | 4,02 | Планируемая (ориентир.) |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 |  |
| 3.3 | Общая площадь застройки объектов общего пользования | тыс. м2 | 0,184 | Планируемая |
| 3.4 | Плотность застройки | тыс. м² / га | 0,419 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 4.1 | - | - | - | - |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 5.1 | Трансформаторная подстанция КТПН 1х250 кВА 6/0,4 кВ. | объект | 1 | Планируемый |
| 5.2 | Пожарный наземный резервуар | м3 | 50 | Планируемый |

Часть 2. Графические материалы

| Чертеж проекта планировки территории. Лист 1. | М 1:2000 |
| --- | --- |
| Чертеж проекта планировки территории. Лист 2. | М 1:2000 |
| Чертеж проекта планировки территории. Лист 3. | М 1:2000 |
| Чертеж проекта межевания территории. Лист 1. | М 1:2000 |
| Чертеж проекта межевания территории. Лист 2. | М 1:2000 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

городского поселения Белоярский

от 03 декабря 2015 года № 329

| Наименование страны, наименование субъект Российской Федерации, наименование муниципального района, наименование городского поселения, наименование населенного пункта, наименование элемента планировочной структуры | Наименование улично-дорожной сети | Номера земельных участков |
| --- | --- | --- |
| Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Белоярский район, городское поселение Белоярский, г. Белоярский, тер. «Ромашкино», | проезд Грибной | з/у с 1 по 20, з/у 23 |
|  | проезд Садовый | з/у с 1 по 24, з/у 26 |
|  | проезд Солнечный | з/у с 1 по 7, з/у 23 |
|  | проезд Энергетический | з/у 2, з/у 4, з/у 6, з/у 8 |
|  | проезд Ягодный | з/у с 1 по 10 |
|  | проезд Лесной | з/у с 1по 8, з/у10, з/у 12, з/у 14 |
|  | проезд Кедровый | з/у с 1 по 10, з/у 12, з/у 14, з/у 16 |
|  | проезд Центральный | з/у с 1 по 19 |
|  | проезд Березовый | з/у с 1 по 3, з/у 5, з/у 7, з/у 9, з/у 11, з/у 13, з/у 15, з/у 17 |
|  | проезд Малиновый | з/у с 1 по 13, з/у 15, з/у 17 |